## Slide 1
Laboratorio IoT
Prof. Paolo Napoletano
a.a. 2021/2022
Home Monitoring
Team
Artemisia Sarteschi 829677.
Gabriele Madotto 829783.

## Slide 2: Materials
Per l’assignment 1 sono stati usati i seguenti componenti:
  Scheda NODEMCU ESP8266
  Scheda Arduino MKR1000
  Modulo fotoresistore (KY‑018)
  Modulo sensore di temperatura e umidità (KY‑015)
  Modulo bottone (KY‑004) [x2]
  GROVE ‑ LED SOCKET KIT [x4]
  GROVE ‑ LCD RGB BACKLIGHT
  Resistenze 220 Ohm [x2]
  Led gialli standard [x2]
  Cavi jumper e bradboard
Description of the ingredients employed

## Slide 3: Method
Obiettivo: creare un sistema di monitoraggio di una casa
Esp8266:
  Lettura sensori e scrittura sul database
    Temperatura (normale e percepita), umidità, luce, potenza wifi (rssi)
    Segnalazione allarmi se sensori superano soglie (di massimo o minimo)
MKR1000:
  Lettura valori dal database e visualizzazione su schermo LCD
Gli allarmi e i valori dei sensori sono salvati sul database ogni 5 secondi
2 bottoni (KY‑004) permettono di attivare/disattivare la griglia dei sensori e gli allarmi rispettivamente
  2 led gialli segnalano se le registrazioni dei dati sono attive/disattive
Il database è di tipo relazionale basato su mySQL
  i valori dei sensori e gli allarmi sono suddivisi su due tabelle, con id (univoco) e timestamp associati ad ogni riga
Description system: choices, parameters, use cases

## Slide 4: Method
  E’ stata creata anche una pagina web in alternativa ai pulsanti, per attivare/disattivare le registrazioni dei sensori e degli allarmi
  I dati vengono letti dal database ogni 5 secondi e sono visualizzati su display LCD RGB
  Gli allarmi attivi sono visualizzabili attraverso dei led rossi
Description system: choices, parameters, use cases

## Slide 5: Method
  E’ stata creata anche una pagina web in alternativa ai pulsanti, per attivare/disattivare le registrazioni dei sensori e degli allarmi
  I dati vengono letti dal database ogni 5 secondi e sono visualizzati su display LCD RGB
  Gli allarmi attivi sono visualizzabili attraverso dei led rossi
Description system: choices, parameters, use cases

## Slide 6: Web Page

## Slide 7: Esp8266 e sensori

## Slide 8: MKR1000 e Display

## Slide 9: Demo

## Slide 10: Final remarks
Possibili miglioramenti
  Aggiungere funzione di riavvio della scheda in caso di problem
  Limitare la lettura dei sensori a un certo intervallo di valori
  Aggiungere ulteriori sensori (Flame Detection)
  Permettere all’utente di impostare le soglie
  la pagina web dovrebbe aggiornarsi anche alla pressione dei bottoni presenti sulla breadboard (auto-refresh)
Results, Discussion, conclusion